## Slide 1
PCM en el rubro alimenticio
Julio 2019
Ricardo Araya Palacios

## Slide 2: CONTENIDO
1- PORQUE PCM ?
2- MERCADOS
3- BOMBAS CAVIDAD PROGRESIVA
4- BOMBAS PCM DELASCO
5- MEZCLADORES

## Slide 3
1. PORQUE PCM ?

## Slide 4: PORQUE PCM ?
Gran conocimiento del Mercado alimenticio
Existe una gran cantidad de fabricantes de motobombas de cavidad progresiva, cuyas ventas son 70% en minería y tratamiento de aguas y 20% en mercados alimenticios, en cambio PCM vende el 70% de sus bombas de cavidad progresiva hacia el Mercado alimenticio.
PCM está orientada al Mercado alimenticio, tanto en el diseño de sus motobombas de cavidad progresiva, así como en el conocimiento profundo de todos sus ingenieros y técnicos del Mercado alimenticio, los procesos productivos y las aplicaciones de nuestros sistemas en el mismo.

## Slide 5: PORQUE PCM ?
Porqué nuestro representante es BIA CONSULT y no una empresa orientada al Tratamiento de aguas residuales?, o una empresa orientada a otro tipo de industrias (minería, celulosa, etc.)?
No es suficiente el diseño y producción de un equipo o Sistema de calidad superior, si no va acompañado de la experiencia y conocimiento de los procesos productivos de parte de las personas que están seleccionando y vendiendo estos sistemas o equipos.
Ejemplo de lo anterior puede ser la simple selección de una motobomba de cavidad progresiva para bombear un fluido “delicado”, que no debe ser sometido a grandes esfuerzos o fuerzas de corte.

## Slide 6: Ejemplo selección

## Slide 7
2. MERCADOS

## Slide 8
MERCADOS

## Slide 9
MERCADOS

## Slide 10
3. BOMBAS CAVIDAD PROGRESIVA MOINEAU™

## Slide 11
Productos frágiles – Abrasivos – con partículas
Bomba de desplazamiento positivo
Reversible
Flujo continuo sin pulsación
Alta capacidad de succión
3. BOMBAS MOINEAU™

## Slide 12
3.1 Bomba PCM HyCare™
La bomba de cavidad progresiva más higiénica disponible en el mercado!

## Slide 13
3.1 Bomba PCM HyCare™
Cuidado de la textura de los fluidos frágiles
Diseño optimizado para la limpieza en situ (CIP)
Eje flexible de titanio Duraflex sin zona posible de retención
    Comparación del caudal de deslizamiento entre bombas Moineau™ y bombas de lóbulos

## Slide 14
Características
Materiales
3.1 Bomba PCM HyCare™
Caudal Max | Presión Max | Partículas Max
40 m3/h | 16 bar | 32 mm
Cuerpo | Conexiones | Estator | Rotor | CIP
316L | SMS | NBR | 316L | Vertical
 | Clamp | FKM | 329LN | Lateral

## Slide 15
3.2 Bomba PCM EcoMoineau™C
La bomba de cavidad progresiva más pequeña disponible en el mercado!

## Slide 16
3.2 Bomba PCM EcoMoineau™C
Bomba Eco-diseñada
Bajar los costos del ciclo de vida
Fácil mantenimiento
Reducción del consumo de energía
Dimensiones reducidas

## Slide 17
Bomba integrada
  Con sello mecánico simple
  Para fluidos no pegajosos y poco abrasivos
Bomba Monobloc
  Opciones de sellos mecánicos
  Para fluidos pegajosos y abrasivos
Bomba eje libre con rodamiento
  Bomba ensamblada sobre el rodamiento
  Para fluidos pegajosos y abrasivos
3.2 Bomba PCM EcoMoineau™C

## Slide 18
3.2 Bomba PCM EcoMoineau™C
Características
Materiales
Caudal Max | Presión Max | Partículas Max
250m3/h | 24bar | 40mm
Cuerpo | Conexiones | Estator | Rotor | Opciones en el cuerpo
SS316 | SMS | NBR Food | 329 LN | Enjuague por encima
SS316L | CLAMP | FKM 3A | SS420 | Vaciado por abajo

## Slide 19
3.4 Bombas PCM Moineau™para fluidos con Alta Viscosidad
Bomba LVA
Bomba GVA

## Slide 20
3.4.1 Bombas PCM Moineau™LVA para fluidos con Alta Viscosidad -
Caudal Max | Presión Max | Viscosidad | Partículas Max
400m3/h | 20bar | 1,000,000cPo | 70mm

## Slide 21
3.4.2 Bombas PCM Moineau™GVA para fluidos con Alta Viscosidad y Pegajosos
Caudal Max | Presión Max | Viscosidad | Partículas Max
50m3/h | 24bar | 1,000,000cPo | 40mm

## Slide 22
4. BOMBAS PCM DELASCO™

## Slide 23
4.BOMBAS DELASCO™
Productos frágiles – Abrasivos – Corrosivos – Con muy alto contenido de solidos
Bomba de desplazamiento positivo
Reversible y marcha en seco
Flujo pulsante
Alta capacidad de succión
Sin sello

## Slide 24
4-1 BOMBAS DELASCO™ SERIE DL/DX

## Slide 25
4-1 BOMBAS DELASCO™ SERIE DL/DX
9 Modelos
DL12 – DL18 – DL25 – DL35 – DL45 – DL55
DX65 – DX80 – DX100
Tubo de Nitrilo alimenticio
Presión Max | Temperatura Max
12bars | 80°C
Caudal Max | Presión Max | Viscosidad Max
65m3/h | 15bar | 40,000cPo

## Slide 26
Mezcladores
Dosymix™& Dostam

## Slide 27: CONTENIDO
Contexto
Porque elegir PCM?
Mezclador Dinámico o estático?
Dosymix™ (Mezclador Dinámico)
Dostam (Mezclador Estático)
Dosymix™ & Dostam limitaciones de uso
1.
2.
3.
4.
5.
6.

## Slide 28
1. Contexto
La industria alimenticia se caracteriza por trabajar y desarrollar productos reológicamente complejos.
La acción de mezclar puede dañar y destruir los productos.
La tecnología de mezclado PCM preserva las propiedades reológicas de los
ingredientes. (con contacto suave y bajo esfuerzo de corte )

## Slide 29
1. Contexto
Hay 2 principios de mezclado:
  ⟹ Concepto Batch
  ⟹ Concepto continuo o en línea

## Slide 30
2. Porque elegir PCM?
PCM ofrece soluciones de Proceso en Línea en oposición a una solución batch
  ⟹ Se evita la instalación de un tanque de mezclado:
      Menor costo económico
      - Mayor superficie disponible (no es necesario el estanque batch) - Reducción de tempos de limpieza(CIP)
  ⟹ Permite la producción de pequeñas cantidades
⟹ Permite innovación (menores pérdidas por pruebas) y el lanzamiento de nuevas recetas
  Las principales ventajas del mezclado continuo en el proceso productivo son:
⟹ Mayor Flexibilidad en el sistema de producción

## Slide 31
Buffer
tank
Packaging Machine
WM
A
Mix Tank
Batch
Packaging Machine
WM
A
Mezclado en línea
Inyección en línea
Dosing
Top
DACC
DM
Flow meter
Function: to vary the speed of the pump to ensure a constant and selected flow. Securing the proportion of additive in the White Mass.
Disadvantage (in case of variable flow) :Proportion adjusting Time
Advantage
proportion always respected whatever the speed of flow.
Pulsed injection
example, injection of an additive dose every 3 liters = Dosing Top
Buffer
tank
Packaging Machine
WM
A
Dosyfill
Mezclado en línea
Just in Time
DACC
DM
Dosing
Top
No pump below the buffer tank, c’ Dosyfill suck the fluid
When suction start, the top is sent to DACC for dosing injection
Mezclado en línea
Dosificación proporcional
Packaging Machine
A
DM
WM
Notes: Batch mixing efficiency is less performant because the quantity in the tank makes it difficult and long to mix
Flow meter: if the flow of WM increase, the flow of additive increase in proportion of the WM (dosing at 10% par example). We can also call that a « loop of regulation »

## Slide 32
PCM Just in Time dosing
2. Porqué elegir PCM?

## Slide 33
2. Porqué elegir PCM ?
PCM Just in Time Multi-packs dosing

## Slide 34
3. Como elegir?
      Dinámicos para ingredientes heterogéneos u homogéneos, viscosos, sensibles a las fuerzas de corte, con o sin trozos.
Estático, para líquidos homogéneos
sin trozos
?
Dosymix™
Dinámico
Estático
Dostam
      Dinámico garantizara un eficiente CIP, la rotación móvil permite una limpieza completa cuando hay presencia de trozos.

## Slide 35
Dosymix™
Mezclador Dinámico!

## Slide 36
4. Dosymix™
      4.1 Modelos
      Food grade and standards
complies with the requirements of the EC-Directive Machinery 2006/42/CE.
non ATEX

## Slide 37
4. Dosymix™
      4.2 Construcción / Diseño
    Motor NORD (opcional SEW)
(para velocidad fija o variable)
Conexión de entrada: Flujo en pulsos o continuo
    Parte móvil (hélice) en acero inoxidable 316L
    Cuerpo en acero inoxidable 316L
    Conexiones de salida en acero inoxidable 316L individual or salida (12 máx.)
Espaciador en acero inoxidable 316L
Equipado con un sello mecánico (SIC/SIC)
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

## Slide 38
4. Dosymix™
      4.3 Ventajas
    Partes móviles en acero inoxidable316L
Ideal para productos sensibles a esfuerzos de corte, con contenidos de solidos o fibras Forma redondeada de la hélice: Evita la adhesión de ingredientes
Diseñado para mezclar productos con diferentes viscosidades y/o proporciones
1
2
3
3A Hygienic Design: permite CIP & SIP

## Slide 39
4. Dosymix™
Fácil y rápido ensamblaje/desarmado:
Cuerpo unido con abrazaderas y sello mecánico tipo cartucho.
Multi salidas :
Distribución mas precisa del producto. Facilita integración con la maquina de llenado o integración en la configuración "Just in time"
Pequeño volumen interno:
Minimiza perdida de producto durante cambio de recetas y durante CIP
4
5
6
      4.3 Ventajas
7
      Sellos mecánicos estandarizados con Bomba HyCare™.

## Slide 40
4. Dosymix™
      4.4 Principio de Operación
      El flujo es generado por una motobomba externa y no por el Dosymix™
      Gracias al diseño del cuerpo, con una hélice doble de direcciones opuestas, un flujo ascendente y descendente es producido para un suave mezclado de los ingredientes y asegurar una distribución uniforme.
    movie
Notes: Reversing the direction of rotation thanks to the inverter or motor wiring

## Slide 41
4. Dosymix™
      El tiempo de residencia dentro del cuerpo del mezclador (medido en segundos) asegura la calidad del mezclado
      El Tiempo de residencia depende de 2 factores:
          El volumen interno del Dosymix
          El caudal (Litros/hora)
      4.5 Criterios de selección y eficiencia

## Slide 42
4. Dosymix™
      Dependiendo del flujo de producción y la viscosidad del material, se seleccionara el volumen de mezcla necesario (tamaño del mezclador), para alcanzar el tiempo de residencia requerido.
      4.5 Criterios de selección y eficiencia
      Recomendaciones de Tiempos de Residencia en función de la viscosidad.

## Slide 43
4. Dosymix™
      Ejemplo 1:
      Emulsionado de carne + colorantes y aditivos
      Viscosidad : 10 000 up to 40 000 cpo - / Flujo de producción: 500 to 1500kg/h (0,51 to 1,53 m3/h)
Recomendación: DM 4000 ( volumen interno = 17L)

## Slide 44
4. Dosymix™
      Ejemplo 2:
      Puré de papas
      Viscosidad : 5 000 a 20 000 cps
      Caudal de producción: 3,5m3
* 3600 segundos = 1 hora
Recomendación: DM10 000 (volumen interno= 30L)
Tiempo =
Caudal in Litros/h
Vol DM * Tiempo en seg
=
3500
30* 3600*
= 30,86 s

## Slide 45
4. Dosymix™
      4.6 Standard construction
  Montaje Vertical (motor en la parte superior)
  Sello mecánico simple
  Descarga unitaria o múltiple (hasta12 salidas máximo)
  Motor : NORD (145 o 300 rpm) Clase IE2
  Sello mecánico doble
  Camisa de calefacción o enfriamiento
  Cubierta para motor
  Opciones de conexión: Abrazaderas, DIN 11864, DIN 11851, SMS
  3A
  NEMA motor (USA)
      4.7 Opciones

## Slide 46
4. Dosymix™
      4.7 Especificaciones Técnicas según modelo

## Slide 47
4. Dosymix™
      4.7 Especificaciones Técnicas según modelo

## Slide 48
4. Dosymix™
      4.8 Caída de presión a distintas viscosidades

## Slide 49
Dostam
mezcladores estáticos

## Slide 50
      5.1 Modelos
5. Dostam

## Slide 51
      5.2 Composición
5. Dostam
  Hélices enlazadas
  montadas en forma alternadas con rotación a 90 ° izq. and 90 ° der.
1
Terminación: Interno y hélices: pulido (Ra ≤ 0,8µ)
Cara exterior del tubo: ((Ra ≤ 1,6µ)
3
1
Tubo en acero inoxidable con conexiones y flecha indicadora de dirección de flujo
2
2

## Slide 52
      5.3 Ventajas
Diseñado para mezclado homogéneo de los productos
5. Dostam
Fácil de integral : en una tubería pre-existente
4
Bajo volumen interno
Reducción en perdida de productos
2
Ahorro de energía: estático sin partes móviles
3
1
Montaje : Horizontal o vertical
5
Fácil mantención: sin partes móviles, sin partes de desgaste.
6

## Slide 53
      5.4 Principios de operación
Cuando el fluido se encuentra con la primera unión, este se divide en 2 Corrientes, y luego en 4, luego en 8 y así sucesivamente.
Esta división del flujo y la rotación del mismo 90° a la izquierda y 90° a la derecho generara una mezcla homogénea.
5. Dostam

## Slide 54
      5.5 Criterios de selección y eficiencia
      La velocidad depende de 2 factores:
          El diámetro interno del Dostam
          El flujo de producción (m3/h)
Por lo tanto es esencial tener certeza acerca del valor del flujo de producción,
por parte del cliente.
5. Dostam
      La velocidad del flujo (medida en m/s) a través de las hélices asegura
      la calidad de la mezcla

## Slide 55
      5.6 Criterios de selección y eficiencia
  Dependiendo del caudal y la viscosidad del producto, se deberá adaptar
  la velocidad del producto (m/s) variando el diámetro del Dostam
5. Dostam
      Velocidades recomendadas

## Slide 56
  Aroma-color (1.75 a 6 L/ h) mezclado con yogurt (0.35 a 2.7 m3 / h)
Recomendación: DS 38.10 ( diámetro interno = 36mm)
5. Dostam
      Ejemplo 1:

## Slide 57
      Ejemplo 2:
  Yogurt+ Preparación de fruta – 5000 L/h flujo
Recomendación: DS 51.10 ( diámetro interno = 48,5 mm)
5. Dostam
Velocidad =
(( * d²)/4
Volumen
Tiempo
=
(( * (0,0485*0,0485)/4
5
3600
= 0,75m/s

## Slide 58
      5.8 Especificaciones técnicas por modelo
5. Dostam

## Slide 59
      Dosymix™
6. Dosymix ™ & Dostam : Limitaciones de uso
      Dostam
  Productos con alta viscosidad ( mas de 15 000 CPO) excepto emulsión de carne (300 rpm)
  Productos que requieren grandes fuerzas de corte para ser mezclados
  Mezcla of productos heterogéneos
     Diferentes viscosidades
     O trozos de frutas

## Slide 60
Gracias por su atención !